## Slide 1
HyMRPL — Modo Híbrido de Operação para o RPL (MOP = 6)
Coexistência simultânea de comportamentos Storing e Non-Storing em uma mesma DODAG
Adaptação de classe em tempo de execução, sem overhead na rede · implementado no daemon rpld
Cassius Clay Batista da Silva Filho · PPgTI

## Slide 2
Motivação
O Problema: o MOP Global Impõe Homogeneidade
• O RPL (RFC 6550) define o Modo de Operação por DODAG — todos os nós usam o mesmo modo.
• Storing: rotas descendentes em cada nó — baixa latência, mas custo de memória nos nós restritos.
• Non-Storing: estado centralizado na raiz via SRH — nós leves, porém caminhos mais longos.
• Redes IoT reais são heterogêneas: energia, memória e mobilidade variam de nó para nó.
• Um único modo global não acomoda essa assimetria.
Ideia do HyMRPL
MOP = 6 (experimental, a RFC reserva 4–7).
Cada nó escolhe localmente sua classe funcional:
Classe S → storing-like (mantém rotas locais)
Classe N → non-storing-like (delega ao SRH da raiz)
Os dois paradigmas coexistem na mesma DODAG.
Troca de classe em tempo de execução, sem pacotes extras.

## Slide 3
Visão geral
Arquitetura: Três Subsistemas Integrados
1. Roteamento Híbrido (MOP=6)
DAO dual: para o parent e para a raiz.
A raiz constrói a árvore SRH completa.
Classe S instala rotas hop-by-hop.
Classe N delega ao SRH da raiz.
Classe S agrega os alvos dos filhos
→ enriquece a árvore SRH da raiz.
2. Motor de Decisão Adaptativa
Roda dentro do event loop do rpld.
Score composto de 3 métricas:
PDR, energia residual, estabilidade.
Score normalizado + histerese.
Sem processo Python externo.
Mudança de 1 byte → zero overhead.
3. FIFO Seguro
Autenticação HMAC-SHA256.
Nonce → proteção contra replay.
Rate limiting (10s / 3 por min).
Permissões 0600 (somente root).
Log de auditoria de cada tentativa.
Fallback legado em texto plano.
Comandos externos via FIFO têm prioridade sobre o motor adaptativo (override manual por operadores / SDN).

## Slide 4
Modelo central
Motor de Decisão Adaptativa: o Score Composto
S = 0,4 · s_pdr + 0,3 · s_energia + 0,3 · s_estab → S ≥ 0,75 ⇒ Classe S | S < 0,75 ⇒ Classe N
• Cada componente é normalizado em [0, 1] e os pesos somam 1,0 → o próprio score fica em [0, 1] e é diretamente comparável ao limiar θ = 0,75.
s_pdr (peso 0,4)
Qualidade do enlace.
Fração de DAO-ACKs recebidos
em janela deslizante de W = 20.
Reage em escala de segundos.
s_energia (peso 0,3)
Bateria / capacidade residual.
Lida a cada 5 s, suavizada por
EMA com α = 0,3.
Varia lentamente (min–horas).
s_estab (peso 0,3)
Estabilidade topológica.
Frequência de troca de parent em
janela de 60 s, normalizada por Nmax=3.
Índice contínuo, não binário.

## Slide 5
Por que importa
Normalização dos Dados: Comparando Grandezas Distintas
• As três métricas têm naturezas e unidades completamente diferentes:
  – PDR → razão de sucesso do protocolo (%)
  – Energia → carga da bateria (%)
  – Estabilidade → contagem de eventos topológicos
• Somá-las diretamente não faria sentido — uma poderia dominar só pela sua escala.
• Cada métrica é mapeada para a escala comum [0, 1]:
  – s_pdr = sucessos / W
  – s_energia = EMA( E(t)/100 )
  – s_estab = 1 − min(1, N_trocas / Nmax)
• Como todo s_k ∈ [0,1] e Σ w_k = 1, o score S também permanece em [0,1].
O que a normalização garante
Contribuições proporcionais e comparáveis.
Um único limiar que preserva a escala (θ=0,75).
Os pesos expressam prioridade, não magnitude.
Robustez a mudanças de unidade/faixa do sensor.
Exemplo (só a bateria varia)
Nó estável, bateria cheia:
S = 0,4·1 + 0,3·1,0 + 0,3·1 = 1,00 → S
Mesmo nó, bateria 10%:
S = 0,4·1 + 0,3·0,10 + 0,3·1 = 0,73 → N

## Slide 6
Por que importa
Janela Deslizante: Estimativa de PDR Recente e Estável
• O PDR é estimado a partir dos últimos W = 20 resultados de DAO-ACK (sucesso = 1, timeout = 0).
• s_pdr = (1/W) · Σ 1[DAO-ACK_k recebido]
• Implementada como buffer circular: a amostra mais nova sobrescreve a mais antiga (índice em módulo W).
• É uma média móvel sobre um histórico recente de tamanho fixo.
• Por que janela e não média desde o início:
  – A média acumulada reage cada vez mais devagar — amostras antigas nunca saem.
  – A janela mantém a estimativa atual e filtra perdas pontuais.
  – W = 20 ≈ 20 s de histórico: estável o bastante e ainda responsivo.
Buffer circular (W = 20 amostras)
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
18 sucessos / 20 → s_pdr = 0,90
Janela vs. EMA — ferramentas distintas
PDR: janela deslizante aritmética (peso igual,
horizonte recente fixo, rápida porém estável).
Energia: EMA α=0,3 (desvanecimento exponencial,
filtra ruído do sensor em sinal lento).
Estabilidade: contagem normalizada em 60 s.
Cada janela combina com a dinâmica da métrica.

## Slide 7
Fluxo de decisão
Do Score à Ação: Histerese e Controle Seguro
Histerese (anti-oscilação)
A troca só é aplicada após 3 ciclos consecutivos
recomendando a mesma nova classe.
Evita flapping quando o score fica perto de θ.
O contador zera se a recomendação inverte.
Mais o rate limiting compartilhado: ≥ 10 s entre
trocas, ≤ 3 por minuto.
Resultado: trocas deliberadas, nunca ruidosas.
FIFO Seguro — 5 camadas
1. HMAC-SHA256 com token de 256 bits.
2. Nonce monotônico → bloqueia replay.
3. Rate limiting (compartilhado com o motor).
4. FIFO modo 0600 → só root pode escrever.
5. Log de auditoria (aceitos/rejeitados).
CLASS_S | <nonce_hex> | <hmac_hex>
Fallback em texto plano quando não há token.

## Slide 8
Resultados
Validação Experimental (Mininet-WiFi + 6LoWPAN)
Decisão adaptativa (6 fases)
Classe correta em todas as fases:
Estável + bateria cheia → S (score ≈ 1,00).
Bateria baixa → N (score ≈ 0,73).
Recuperação → volta para S.
Troca dinâmica via FIFO seguro
N→S→N em execução, 100% de PDR o tempo todo.
Latência local s4→s5 −38,6% após N→S.
Comandos autenticados, sem pacotes extras.
Resiliência em mesh (falha após restauração)
PDR: HyMRPL 87,2% vs Storing 79,5%
vs Non-Storing 64,1%.
+23,1 pp sobre Non-Storing, +7,7 sobre Storing.
Árvore SRH enriquecida → mais caminhos alternativos.
Custo
CPU, memória e tráfego de controle idênticos
aos modos tradicionais.
Troca de classe é puramente local (1 byte).
Adaptação sem overhead mensurável.

## Slide 9
Encerramento
Verificação do Código e Conclusões
• A implementação em C reproduz fielmente o modelo da dissertação:
  – Janela deslizante W=20, EMA α=0,3, índice de estabilidade, pesos 0,4/0,3/0,3, θ=0,75, histerese de 3 ciclos.
• Os hooks de PDR (DAO-ACK) e de troca de parent foram integrados ao process.c — sem alterar mensagens RPL nem emitir pacotes.
• A detecção de timeout de DAO-ACK é local; o FIFO usa comparação HMAC em tempo constante e nonce crescente.
• hymrpl_cmd.c compila limpo com -Wall -Wextra; sem diagnósticos no motor, no header e no daemon.
• Experimentos em Python validados nos fluxos de bateria e de FIFO.
Principais contribuições
Coexistência S/N por nó em uma DODAG (MOP=6).
Motor adaptativo de score composto normalizado.
Controle de classe seguro e autenticado em runtime.
Ganho de resiliência sem overhead na rede.